# 第三方检测服务项目需求

一、项目名称

信阳市人民医院废水、废气、噪声第三方检测服务项目

二、项目内容

1、负责按照排污许可证的要求对医院污水处理站的废水、废气、噪声等项目进行检测；

| 检测项目 | 检测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001 排气筒出口 | 臭气，氨气，硫化氢 | 1次/季度，4次/年 |
| 无组织废气 | 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 | 甲烷，臭气浓度，氨气，氯气，硫化氢 | 1次/季度,4次/年 |
| 废水 | DW001 污水排放口 | 五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油，挥发酚，总氰化物，总余氯，氨氮，总磷，总氮 | 1次/季度,4次/年 |
| 废水 | DW002 科室污水排放口 | 总α放射性、总β放射性，总汞，总铬，总镉，六价铬，总砷，总铅，总银 | 1次/季度，4次/年 |
| 废水 | DW001 污水排放口 | 流量，PH，悬浮物， 化学需氧量 | 1次/周，52次/年 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月，12次/年 |
| 噪声 | 厂界四周 噪声 | 噪声 | 1 次/季度 |

详细内容以排污许可证和生态环境、城市管理、卫生健康等部门要求的因子、频次、标准等为准；

2、负责每年检测院区的污泥，监测频次为每年至少2次，检测项目为粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率；

3、负责全国排污许可证管理信息平台信息的公开及维护，包括但不限于及时完成季度、年度执行报告等数据的填报。

三、质量要求

在接到院方通知后，投标方能够60分钟以内完成响应并到达现场进行取样，每次取样结束后6日内出具合格有效的检测报告（一式两份）。投标方严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020以及有关法律法规、标准、规范和相关部门的要求取样，检测报告通过院方的验收并满足生态环境、卫生部门的检查要求。